Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Великооктябрьская средняя общеобразовательная школа

Исследовательская работа.

На тему « Очистные сооружения поселка Великооктябрьский».

Работу выполнили ученики 9а класса:

Каравайкина Анна, Озерова Екатерина, Симонова Анна, Елизавета Быстрова.

Руководитель работы:

учитель химии Юрченко Валентина Анатольевна

Цель  работы:

Познакомится с технологией очистки сточных вод.

Задачи:

Изучить материал о способах очистки воды.

Посетить очистные сооружения.

Познакомится с технологией процесса биологической очистки сточных вод.

План:

1) Способы очистки воды.

2) Процесс биологической очистки сточных вод в поселке Великооктябрьский.

3) Оценка качества сточных вод.

4) Выводы.

Что такое сточные воды?

Сточными водами называют воды, использованные на бытовые и производственные нужды и загрязнённые при этом дополнительными примесями, изменившими их первоначальный химический состав и физические свойства.

Даже у такого небольшого посёлка, как наш, есть проблемы экологического характера: куда девать отработанную, грязную воду? Мы потребляем воду, которая предварительно очищается. Возвращая воду в природу, её так же необходимо очистить.

Важное место в предохранении гидроресурсов от качественного истощения принадлежит очистным сооружениям.

Очистные сооружения бывают разных типов в зависимости от основного способа обезвреживания нечистот:

• Механического

•Химического

•Электролитического

•Биологического

При очистке бытовых стоков наилучшие результаты даёт биологический способ, который является основным способом работы наших очистных сооружений. В этом случае для минерализации органических загрязнений используют аэробные биологические процессы, осуществляемые с помощью микроорганизмов. Биологический метод применяют как в условиях, приближенных к естественным, так и в специальных биоочистных сооружениях.

Способы очистки воды:

1)Хлорирование воды.

2)Озонирование.

3)Фильтрование.

4)Отстаивание.

5)Ультрафиолетовая дезинфекция

Хлорирование воды. Довольно известный метод очищения, которые позволяет продезинфицировать воду. Но у этой методики также есть свой недостаток, о котором знает каждый человек. Пить такую воду просто невозможно.

Озонирование. Сравнительно новый и достаточно эффективный способ очищения воды, которые позволяет избавиться от органических остатков. Озон к тому же считается очень сильным дезинфицирующим средством. К сожалению, этот метод довольно дорогостоящий и только начинает завоевывать популярность.

Фильтрование основывается на прохождении очищаемой воды через пористый слой фильтрующего материала, на котором происходит задержание частиц определенного размера. По своему принципу фильтрация схожа с процеживанием, однако с ее помощью можно проводить как грубую, так и тонкую очистку. Фильтрация позволяет удалять такие загрязнители как ил, песок, окалина, а также различные твердые включения размером в несколько микрон. Кроме того, с помощью фильтрации можно улучшить органолептические качества воды. Механическая фильтрация получила широкое распространение, как в крупных установках водоочистки, так и в бытовых фильтрах малой производительности.

Отстаивание заключается в отделении части механических загрязнений из воды под действием гравитационных сил, заставляющих частицы опускаться на дно, образуя осадок. Отстаивание может выступать как в качестве предварительной стадии очистки, на которой отделяются наиболее крупные загрязнители, так и в качестве промежуточных стадий. Данный процесс осуществляется в отстойниках – резервуарах, снабженных устройствами для удаления осадка, время пребывания воды в которых рассчитывается из условия полного осаждения всех загрязняющих частиц, которые должны быть отделены.

Ультрафиолетовая дезинфекция воды, хоть и не производит непосредственно очистку, но активно применяется в процессе водоподготовки и заключается в обработке уже очищенной воды ультрафиолетовой частью спектра света, невидимой для человеческого глаза, с целью обеззараживания воды. Преимуществами такого способа обеззараживания является независимость процесса от состава воды и сохранение этого состава после УФ обработки. Тем не менее необходимо учитывать наличие в воде твердых примесей, способных оказывать экранирующий эффект по отношению к излучению.

Процесс биологической очистки сточных вод в поселке Великооктябрьский

Для изучения процесса очистки сточных вод мы вместе с учителем посетили очистные сооружения нашего поселка. Сотрудники сооружений провели нам экскурсию и подробно ознакомили со стадиями очистки сточных вод.

1.Подача сточных вод по напорному коллектору в приемную камеру очистных сооружений и 2. Поступление воды по лотку  через решетки на аэротенки длительной аэрации вместе с активным илом.

Первая стадия очистки сточных вод на очистных сооружениях – механическая. Её применяют для выделения нерастворимых минеральных и органических примесей. Крупные вещества задерживаются с помощью решёток или сит  (эта работа происходит в приёмной камере). Песок и другие мелкие минеральные примеси задерживаются при пропуске сточных вод через песколовки. Осевший песок перемещается в бункеры, откуда потом вывозится. На сооружениях механической очистки из сточных вод удаляют до 75% нерастворимых загрязнений  (мелкие минеральные примеси, песок, нефтепродукты, жиры и так далее).

Механическая очистка подготавливает к более глубокому очищению второй стадии. Для него существует целая система резервуаров, где вода отстаивается, и твёрдые частицы оседают на дно.

3.Перемешивание иловой смеси в аэротенках и обогащение кислородом с помощью воздуходувки.

В огромные резервуары (аэротенки) подаётся воздух. Под его действием вода бурлит и поддерживает живой ил во взвешенном состоянии. Воздух подают насосы, которые находятся на насосной станции. Поступающий воздух перемешивает активный ил, который состоит из сообществ аэробных микроорганизмов. При наличии кислорода сидячие и плавающие формы коловраток используют для пищи органику, находящуюся в сточной воде.

4.Поступление смеси воды и ила в отстойники и разделение фаз на отстоявшуюся воду, и активный ил.

Смесь воды с активным илом отстаивается в отстойниках вертикального типа сблокированных аэротенками. В отстойниках происходит разделение фаз на отстоянную воду и осевший ил. В таких биофильтрах и аэротенках устраняется более 90% загрязнений органическими веществами. Активный ил оседает. Он плохо сохнет, издаёт неприятный запах и опасен в санитарном отношении. Перегнивший ил лишён этих отрицательных свойств, поэтому применяются сооружения для его сбора, обработки и обезвреживания -отстойники или иловые площадки.

5.Поступление очищенной воды в контактные резервуары и дезинфицирование хлором (жидким или сухим).

Последний этап обработки сточных вод — дезинфекция воздействием хлора на небактериальные загрязнения, оставшиеся после биологической очистки. Очищенная вода после отстойника проходит лоток – ершовый смеситель и поступает в контактные резервуары, где дезинфицируется хлором.

6.Сбрасывание очищенных сточных вод в ручей.

После того как вода очистится её отправляют в реку, но перед этим — проверяют на наличие и концентрацию вредных веществ. Лаборанты химического анализа берут пробы воды для исследования в лаборатории.

7.Поступление активного ила из отстойников при помощи эрлифтов в иловые лотки и в начало аэротенков. 8. Выпускание избыточного активного ила на иловые площадки для обезвоживания и утилизации.

Активный ил поднимается в лоток, часть его возвращается в аэротенки, вторая часть сбрасывается на иловые площадки для обезвоживания и дальнейшей утилизации.

Оценка качества сточных вод.

При очистных сооружениях работает лаборатория, в которой проводится контроль за качеством очистки сточных вод.

Методы химического анализа и лабораторных исследований загрязнения сточных вод.

• Определение азота нитратов

• Методика анализа содержания сульфат – иона в сточной воде.

• Определение сухого остатка

• Определение активного хлора в воде

• Определение биологического и химического потребления кислорода

• Определения азота аммонийных солей

• Определения растворенного кислорода в воде

• Определение хлоридов в воде

• Анализа физических свойств воды

• Анализа содержания нефтепродуктов в сточной воде

Выводы

В результате проведенной работы мы узнали, о способах очистки сточных вод.  Выяснили, что на очистных сооружениях нашего поселка применяется биологический способ обезвреживания нечистот. Также в процессе очистки, используется фильтрование и отстаивание. Для обеззараживания сточных вод нашего поселка используют способ хлорирования. Мы ознакомились с лабораторными исследованиями, которые проводятся для контроля качества очистки. Мы считаем, что цель нашей работы достигнута. При следующем посещении очистных сооружений хочется подробнее ознакомиться с методиками анализов, проводимых лабораторией.

Список использованных источников.

- Голубовская Э.К. «Биологические основы очистки воды», издательство Москва «Высшая школа», 1980г.

- Стандарт предприятия «Технологический процесс биологической очистки сточных вод», ОАО «Востек», 2004г.

- Интернет-ресурсы.

# Text boxes

Подача сточных вод по напорному коллектору в приемную камеру очистных сооружений

Поступление воды по лотку  через решетки на аэротенки длительной аэрации вместе с активным илом

Выпускание избыточного активного ила на иловые площадки для обезвоживания и утилизации

Поступление активного ила из отстойников при помощи эрлифтов в иловые лотки и в начало аэротенков

Сбрасывание очищенных сточных вод в ручей

Поступление очищенной воды в контактные резервуары и дезинфицирование хлором (жидким или сухим)

Поступление смеси воды и ила в отстойники и разделение фаз на отстоявшуюся воду, и активный ил

Перемешивание иловой смеси в аэротенках и обогащение кислородом с помощью воздуходувки